FORMULARZ OFERTOWY

Część nr 3

Zestaw Komputerowy z drukarką							Liczba sztuk: 20 zestawów

Oferowany model * ……………………..					Producent * …………………..

| Komputer stacjonarny z zainstalowanym systemem operacyjnym, narzędziami oraz wszystkimi niezbędnymi sterownikami wraz z monitorem, klawiaturą, myszą optyczną oraz drukarką Nazwa producenta i model: …………………………………………………………………………….. | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- |
| Parametry techniczne (minimalne) |
| 1 | Procesor | Procesor czterordzeniowy (dwa fizyczne rdzenie z dwoma jednostkami logicznymi) zgodny z x86 x64, o wydajności ocenionej na co najmniej 4150 punktów zdobytych w teście PassMark PerformanceTest CPU Mark (wyniki: http://www.passmark.com/products/pt.htm) - dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera. | Producent (podać nazwę): …………………………………………………. Nazwa procesora: (podać nazwę) …………………………...…………………….. |
| 2 | Płyta główna | 1 niskoprofilowe gniazdo PCIe x 16, min.2 złącza DIMM, obsługa do 16 GB pamięci RAM, | spełnia/nie spełnia |
| 3 | Porty | Z tyłu obudowy: min. 6 portów USB, port RJ45, port VGA, lub DVI (dopuszcza się zamiast portu DVI port: Display Port z adapterem na DVI, lub HDMI z adapterem na DVI-D - poprawnie współpracujący z oferowanym monitorem), porty audio (line-out, line-in). Z przodu obudowy: min. 2 porty USB, gniazdo słuchawek oraz mikrofonu Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | spełnia/nie spełnia DVI/Adapter Display Port na DVI1) 1)niewłaściwe skreślić |
| 4 | Pamięć RAM | 4 GB (2 x 2 GB) 1600 Mhz DDR3 z możliwością rozszerzenia do 16 GB, przynajmniej dwa gniazda wolne po zainstalowaniu 4 GB. Wyklucza się stosowanie pamięci SODIMM | Podać proponowane rozwiązanie |
| 5 | Dysk twardy | Min. 250 GB Sata-III 7200obr/min | Podać proponowane rozwiązanie |
| 6 | Napęd optyczny | DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ……………………………………...………….. spełnia/nie spełnia |
| 7 | Karta sieciowa | 1 sztuka 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 zintegrowana. Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0 | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana, musi poprawie obsługiwać rozdzielczość min. 1920x1080 | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowany głośnik audio do odtwarzania plików multimedialnych, nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu USB oraz głośników zewnętrznych. | spełnia/nie spełnia |
| 10 | Klawiatura | Na złączu USB, QWERTY. Wbudowany w klawiaturę koncentrator USB – dwa porty USB 2.0. Klawisze multimedialne oraz klawisze skrótów konfigurowalne przez użytkownika. Klawiatura tego samego producenta co producent oferowanego komputera | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Mysz | Na złączu USB, optyczna, z rolką. Mysz tego samego producenta co producent oferowanego komputera. Podkładka pod mysz. | spełnia/nie spełnia |
| 12 | Monitor | LCD, przekątna 21”, matryca aktywna TN, podświetlenie LED, jasność 250 cd/m2, kontrast: 1000:1, 1920x1080, 60 Hz, format obrazu: 16:9 , kąt widzenia poziom: 170 °, kąt widzenia pion: 160 °, czas reakcji matrycy nie więcej niż 5 ms. Złącza min.: D – Sub, DVI-D, 2x USB 2.0 do odbierania danych, 1x USB 2.0 do wysyłania danych, 1x Kensington Slot, możliwość podłączenia dedykowanych głośników producenta monitora. Obudowa o regulowanej wysokości (height-adjustable) oraz z funkcją Pivot Możliwość obrotu monitora w poziomie w zakresie nie mniejszym niż +/- 45 stopni Możliwość pochylenia monitora w zakresie nie gorszym niż od -4 do +21 stopni Z uwagi na łatwość inwentaryzacji oraz zapewnienie jednolitości zestawu i sprawnej obsługi serwisowej wymagane jest aby oferowany monitor był tego samego producenta co producent oferowanego komputera. W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych „wypalonych” pikseli. Oferowany monitor musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważnej (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia Producent: …………….. Model: ………………… |
| 13 | Obudowa | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Uniwersalna – przygotowana fabrycznie do pracy w pozycji poziomej i pionowej, typu Small Form Factor. Wszystkie niezbędne elementy typu nóżki, podstawki, mocowania itp. zapewniające ustawienia w pozycji poziomej lub pionowej w zależności od potrzeb użytkownika. Obudowa małogabarytowa o sumie wymiarów wszystkich boków nie przekraczającej 82 cm (wraz z wszystkimi elementami np. płytą czołową tzw. Bezel) z możliwością pracy w pionie i poziomie. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Obudowa nie może posiadać przycisku RESET na przednim panelu, wyklucza się możliwość odłączenia istniejącego przycisku od płyty głównej w celu spełnienia ww. warunku. Obudowa musi posiadać przycisk włącznika na przednim panelu oraz wizualny system informujący o stanie komputera. Z uwagi na łatwość inwentaryzacji oraz identyfikacji każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS. | spełnia/nie spełnia Podać wymiary Długość: …………. cm Szerokość: ………… cm Wysokość: ………… cm |
| 14 | Zasilanie | Zasilacz o mocy nie większej niż 250 W, wydajności minimum 85% (przy 50% obciążenia). Oferowany zasilacz musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważnej (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę odpowiedniego pola w formularzu cenowym, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia |
| 15 | Oprogramowanie | Microsoft Windows 7 Professional, wersja językowa PL, 64 bit lub równoważne, preinstalowane fabrycznie przez producenta, niewymagające aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. | Podać proponowane rozwiązanie spełnia/nie spełnia |
| 16 | Inne wymagania | 1. Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera w języku polskim. 2. Zdalny upgrade BIOS komputera - przez Internet lub za pomocą fabrycznego oprogramowania. 3. Listwa zasilająca wyposażona minimum w 5 gniazd z wyłącznikiem oraz uziemieniem. Kabel o długości min. 3 metry. | spełnia/nie spełnia |
| 17 | Dodatkowe wymagania | 1.Możliwość blokowania portów wejścia/ wyjścia- funkcja w BIOS-ie komputera. 2.Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy komputera. 3.Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min.: automatyczną rejestrację i informowanie o np: temperaturze procesora, itp, zdalne zablokowanie portów szeregowych i równoległych, zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], zdalne wyłączanie komputera w sieci, zdalny restart komputera w sieci, realizowanie funkcji Wake On LAN [WOL], otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation], kontrola czujnika otwarcia obudowy. Ww. oprogramowanie musi być przeznaczone dla oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone logo jego producenta. 4.Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca bez nośników maksymalnie 28dB - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ………................................................................. Wersja: (podać wersję) ……………..…………………………………... |
| 18 | Wymagane normy | Stacja robocza wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. Stacja robocza posiada znak CE - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 16 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 7 Professional PL lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie kolumny obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”). System Microsoft Windows 7 Professional PL (obecność produktu na MS Hardware Compatibility List) lub równoważny - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. Oferowany model stacji roboczej musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z jednym z wyżej wymienionych systemów operacyjnych lub równoważnym - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. Oferowana stacja robocza musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważnej (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia |
| 19 | Drukarka | Laserowa – monochromatyczna Prędkość druku - nie mniejsza niż 35 str./min Pamięć wewnętrzna min. 128MB Możliwość rozszerzenia pamięci do min. 256MB Obsługiwany rozmiar papieru m.in.– A4, A5, A6, B5 Rozdzielczość nieinterpolowana 600 x 600 dpi Maksymalny cykl pracy – min. 80000 stron miesięcznie Standardowy Automatyczny podajnik papieru – 250str. lub więcej Podajnik standardowy dostosowany do papieru o gramaturze od min 60 do co najmniej 90 g/m2. Taca standardowa dostosowana do papieru o gramaturze od min 16 do co najmniej 24 lbs Standardowa pojemność odbiornika – 150 str. lub więcej Liczba podajników min. 2 z czego taca standardowa na min. 50 arkuszy / 7 kopert Czas wydruku pierwszej strony w trakcie normalnej pracy max. 7 sekund Druk dwustronny (duplex) - Automatyczny Zwarta zabudowa (papier w zamkniętym podajniku podawanym od dołu) Interfejs - USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0 High-speed) Złącze Gigabit Ethernet Emulacje PCL5e, PCL6 Zgodność z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8/MS Server 2003/2008/2012 W zastawie certyfikowany przewód USB 2.0 1,8m A-B W ofercie producenta drukarki musi znajdować się toner wydajności min. 6300 stron przy 5% pokryciu powierzchni strony A4 Dostarczony toner o wydajności min. 2500 stron przy 5% pokryciu powierzchni strony A4 – toner pochodzący od producenta drukarki Dopuszcza się jednoczęściowy toner/bęben Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Zasilanie ~220V-240V, zasilacz zintegrowany w obudowie drukarki | spełnia/nie spełnia Producent: …………….. Model: ………………… |
| 20 | Gwarancja | 36 miesięcy, serwis w miejscu eksploatacji, naprawa do 48 godzin, uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego, 36 miesięcy gwarancji na akcesoria, 36 miesięcy gwarancji na drukarkę (gwarancja min 24 miesiące realizowana przez producenta, pozostały okres gwarancyjny w realizacji dostawcy) Konserwacja drukarki w okresie gwarancji (jeżeli jest wymagana w umowie gwarancyjnej) będzie wykonana na koszt serwisu | spełnia/nie spełnia |

|  | CENA NETTO | STAWKA PODATKU VAT | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |  |
| MONITOR |  |  |  |
| DRUKARKA |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZESTAWU |  |  |  |

|  | WARTOŚĆ ZESTAWU BRUTTO | ILOŚĆ ZESTAWÓW | WARTOŚĆ CZĘŚCI 3 BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ CZĘŚCI 3 |  | 20 |  |

Słownie wartość zestawu brutto:

______, dnia _______

podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy